QVAS  	               Aarburg, 19.11. 2019
PL  BUE 440
Klaus Müller                                                               


Auswertung Verkehrszählung Versuchsschliessung BUe 440 vom  4. bis 11. Nov.  2019

1. Zweck der Messungen 

Der Bahnübergang ( nachfolgend BUe ) 440 gibt seit mindestens 2013 über zu lange Schliesszeiten zu reden. Es wird deshalb nach Lösungen für eine Unterführung gesucht. Um diese Planungen  quantitativ zu stützen, sollen Erhebungen über den Verkehr durch den BUe durchgeführt werden. SBB/BLS werden ab 2025 rund 80 Züge/ Tag mehr über den BUe fahren lassen, woraus eine erhöhte Schliesszeit von rund 40 min / Std resultiert.

Im Einzelnen sollte festgestellt werden, wieviel Pw’s, Mtrd, Velos, Beh Fz und Fussgänger den BUe queren. Im weiteren sollte festgestellt werden, wie der Mehrverkehr Bahn ab 2025 sich auswirkt  und wieviel Schleichverkehr durch das Quartier fährt. 
Zu diesem Zweck wurde der BUe in Abstimmung und Zustimmung mit dem Gde rat Aarburg vom 4. 11. 0900 bis 11.11. 0800 für Pw’s komplett gesperrt. Er war offen für Mofa, Velos, Fusgänger und Beh Fz.

Gezählt wurden mittels Strichlisten in den jeweiligen Zeitperioden die  passierenden Fz. Dies für die im Tabellenkopf angegebenen Bereiche. 

Parallel dazu wurden die Schliesszeiten der Barriere erfasst ( siehe separate Auswertung ) 

Die Meinung der Quartierbewohner zu diesem Versuch und den Verkehrsverhältnissen im Quartier wurde mittels Fragebogen erhoben ( Hierzu separate Auswertung)

2. Messungen an offenem Bahnübergang, 17.10. – 24.10. 2019

Es wurde zu verschiedenen Zeiten, hauptsächlich jedoch in den Stosszeiten gemessen. Erfasst  wurden die den BUe querenden Fz und Personen.
Es erfolgte eine  separate Zählung für den Verkehr nördlich der Barriere bis inkl. Kreuzung Alte Strasse/ Froburgstrasse .

Im Süden wude der Verkehr zwischen Barriere und der Einmündung  Stägmatt Nord erfasst.

| Datum Uhrzeit | Pw’s N Barriere bis Kreuzung Froburg/ Alte Strasse (diese inkl.) | Pw’s über BUe | Velos und Mofas über BUe | Fussgänger | Pw’s S Barrie-re bis Stägm. N | Ver-kehr im Quar-tier ( Pw’s) total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nach Nord | Nach Süden | Nach Nord | Nach Süd | Nach Nord | Nach Süd |  |  |
| 17.10. 0556- 0654 | n. gem. | 9 | 9 | 17 | 17 | 4 | 0 | n.gem. |  |
| 17.10. 0655 - 0754 | 12 | 20 | 19 | 24 | 14 | 14 | 0 | 11 | 62 |
| 17.10. 1738 - 1838 | 20 | 30 | 15 | 21 | 26 | 3 | 4 | 25 | 90 |
| 17.10. 1838-1938 | 8 | 22 | 26 | 8 | 6 | 3 | 3 | 9 | 64 |
| 1810. 0556- 0554 | 24 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 13 | 57 |
| 18.10. 0655- 0754 | 22 | 17 | 14 | 19 | 14 | 9 | 2 | 10 | 63 |
| 21.10. 1652 - 1751 | 23 | 49 | 23 | 19 | 21 | 8 | 12 | 13 | 108 |
| 21.10. 1752-1851 | 29 | 23 | 23 | 6 | 8 | 6 | 3 | 19 | 94 |
| 24.10. 1652-1752 | 24 | 31 | 15 | 22 | 37 | 6 | 56 | 15 | 85 |
| 25.10 .0555 – 0654 | 12 | 11 | 7 | 14 | 121 | 3 | 1 | 7 | 37 |
| 25.10. 0655- 0654 | 15 | 9 | 12 | 22 | 17 | 12 | 1 | 14 | 50 |
| Mittel Anzahl/Std | 18,9 | 21,2 | 15,5 | 16,8 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 13,6 | 68,6 |
|  | Pw BUe/Std 36,7 | Velos etc. über Uebergang 33,3 /Std | Fussgänger über BUe 9,7/Std |  |  |

Die Erfassung zeigt folgende Ergebnisse:

- der Verkehr im Quartierbereich Kreuzung Alte Strasse/Froburgstrasse beträgt im Durchschnitt 68,6 Pw’s pro Std.

- davon den BUe querend: 36,7 Pw / Std
- den BUe queren ausserdem pro Std rund 33 Velos und Mofas 
- die Fussgängerfrequenz erreicht 9,7 /Std
- es querte kein Beh Fz den BUe , ebenso kein Mtrd   

Beurteilung: 
Generell schwanken die Zahlen. Die erste Zeitperiode gibt aber doch einen Anhalt über die Frequenzen.
- es queren lediglich 36,7 Pw’s/Std  den BUe. Dies rechtfertigt u.E. keine Unterführung für den MIV.
- Der LVK is recht gross, eine Unterführung für denselben ist deshalb erforderlich.


3.  Auswertung Verkehr Phase „Geschlossen“ vom 4. – 11. 11. 2019 

Es wurden in dieser Phase folgende Frequenzen erfasst:

- Pw Verkehr zwischen Barriere N und Kreuzung Alte Strasse/ Bornstrasse
- Verkehr über den BUe nach Pw’s, LVK , Beh Vehikel
- Verkehr an Pw’s südlich der Barriere im Bereich Barriere bis Einmündung Nord Stägmattstr.
- Schleichverkehr ( Gute Schätzung, konkret feststelbar nur mit „Sytem Theiler“)

| Datum Uhrzeit | Pw’s N Barriere bis Born Str.. | Pw’s über Bahnüber Gang nach | Velos über Bahnüber-gang nach | Fussgänger über BUe nach | Fremdfahrer = Umkeh-rer | Pw’s S Barr. bis Stägm. N | Ver-kehr Pw in Zone | Verkehr total Quartier Pw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | S | N | S | N | S | N | S |  |  |  |
| 4.11.0554 - 0653 | 45 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 |  |  | 17 | 22 | 67 |
| 4.11. 0654 – 0753 | 13 | 7 | 3 | 16 | 10 | 12 | 4 |  |  | 12 | 22 | 35 |
| 4.11.1654 - 1753 | 41 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 5t |  | 6 | 31 | 37 | 78 |
| 4.11. 1754 – 1853 | 31 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |  | 8 | 27 | 25 | 66 |
| 5.11.0554- 0653 | 51 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | 0 |  | 1 | 27 | 28 | 79 |
| 5.11. 0654 - 0753 | 31 | 0 | 0 | 25 | 13 | 10 | 1 |  | 3 | 24 | 27 | 58 |
| 5.11. 1654-1754 | 44 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 8 |  | 5 | 33 | 38 | 82 |
| 6.11.0554 - 0654 | 65 | 0 | 0 | 15 | 13 | 4 | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 95 |
| 6.11. 1756 - 1855 | 81 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14 | 4 |  | 2 | 42 | 44 | 125 |
| 7.11. 0554 - 0653 | 51 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 2 |  | 0 | 31 | 31 | 82 |
| 7.11. 1152-1251 | 36 | 0 | 0 | 12 | 29 | 2 | 21 |  | 0 | 38 | 38 | 76 |
| 8.11. 1054- 1154 | 32 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 10 |  | 0 | 36 | 36 | 78 |
| 8.11. 1157-1256 | 49 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2 | 11 |  | 1 | 27 | 28 | 77 |
| 9.11. 0955- 1054 | 56 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 5 |  | 0 | 25 | 25 | 87 |
| 9.11. 1055 - 1154 | 70 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 22 | 24 | 94 |
| Durchschnitt | 46,4 | - | - | 10,8 | 13,1 | 3,4 | 5,5 |  | 1,9 | 28,1 | 28,1 | 74,6 |
|  |  |  |  | Summe Velos,Mofas 23,9/Std | Summe Fussgänger 8,9 / Std. |  | Durchschnitt Stosszeiten 29,5 /Srd. |  |

Zusammenfassung:
- Der Verkehr zwischen Barriere N und Zonengrenze ist praktisch Null. 
- Der Quartierverkehr ( Bornstrasse bis Stägmatt N ) umfasst 74,6  Pw’/Std. 
- Der Teil Zonenrand bis Stägmatt liegt bei 29,5 Fz, der Verkehr im Teil Nord ( nördlich Zonengrenze ) mithin bei 46,4 Fz/Std.
Beurteilung:

- Der Verkehr im Teil Nord des Quartiers ( Kreuzung Alte Strasse/ Froburgstrasse  bis Bornstrasse ) ist  – im Vegleich zum Süden –erheblich
- nach wie vor starker LVK ( ohne Fussgänger )  

4. Auswertung BUe geöffnet,  12. bis 15.11. 2019

Es wurde nach möglichst gleichen Kriterien wie bei der Schliessphase gezählt:

| Datum Uhrzeit | Pw’s N Barr. Bornstr.. | Pw’s über Bahnüber- gang nach | Velos über Bahnüber-gang nach | Fussgänger über BUe nach | Fremdfahrer | Pw¨s S Barr. bis Stäg-matt N | Verkehr Pw in Zone | Verkehr im Quar-tier ( Pw’s pro Std ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | S | N | S | N | S | N | S |  |  |  |
| 12.11. 1652 - 1751 | 69 | 2 | 19 | 15 | 26 | 2 | 0 | 17 | 9 | 14 | 61 | 133 |
| 13.11. 0553 - 0652 | 57 | 15 | 0 | 12 | 9 | 32 | 8 | 8 | 0 | 23 | 46 | 103 |
| 13.11. 1821 - 1920 | 50 | 15 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 23 | 68 | 118 |
| 14.11. 0655 - 0755 | 36 | 9 | 4 | 19 | 21 | 2 | 1 | 3 | 56 | 26 | 102 | 134 |
| 15.11. 0655 - 0754 | 37 | 15 | 6 | 13 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 34 | 71 |
| 15.11. 1137- 1236 | 51 | 10 | 11 | 6 | 18 | 4 | 20 | 4 | 7 | 21 | 53 | 104 |
| 15.11. 0555- 0654 | 47 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 30 | 77 |
| 15.11. 1656 - 1755 | 57 | 21 | 8 | 6 | 15 | 6 | 2 | 13 | 8 | 23 | 73 | 130 |
| Durchschnitt | 50,5 | 10,5 | 7,8 | 10,6 | 15 | 7 | 4,3 | 7,5 | 12,5 | 18,3 | 58,4 | 108,8 |
| Summe |  | 18,3 Total Pw’s über BUe 38,3 /Std | 25,6 | 11,3 | 20 Pw/Std = 18,5 % auf Gesamt-verkehr 34,3 % bezogen auf Zonen-verkehr |  |

Zusammenfassung der Ergebnisses

-  es verkehren rund 40 Pw’s über den BUe ( gleiche Zahl vor Versuch und nach Versuch ( 38,3 auf 36,7 )
-  die Anzahl Velos/Mofas liegt mit 18,9; 23;9 und 25,6  im Mittel bei 22,8/Std
-  Fussgänger: mit 9,7; 8;9 und 11,3 liegt dieser Wert bei durchschnittlich 10
-  keine Motorräder

-  keine  Beh Fz
- der Schleichverkehr ist erheblich,  er umfasst 18,5 % des Gesamtverkehrs und 34,3 % des Verkehrs in der Zubringerzone

- offensichtlich haben rund 34 Fahrzeuglenker den BUe ( rund 30 % ) während der Schliessung gemieden

Beurteilung:

- der Pw Verkehr über den BUe rechtfertigt keine Unterführung für den MIV
- der LVK ist nach wie vor erheblich, eine Unterführung für diesen ist sinnvoll

- es müssen Massnahmen zur Eindämmung des Schleichverkehrs getroffen werden

5. Vorschlag für Weiteres Vorgehen/Massnahmen 

5.1. Unterführung

Die Planungen für eine LVK Unterführung  müssen weitergeführt werden mit dem Ziel, bis 2025 eine akzeptable Unterführung erstellt zu haben. 

5.2. Schleichverkehr

| Nr | Massnahme | Vorteil | Nachteil | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Repol 2 x pro Monat Kontrollen machen; QVAS hilfsbereit, Signalisation verbessern, Info an Nichberechtigte | Ordentlicher Weg | - Wird wohl nicht realisiert | Securitas scheint auch nicht zu gehen: nur für ruhenden Verkehr zuständig |
| Nr | Massnahme | Vorteil | Nachteil | Bemerkungen |
| 2 | QVAS macht Kontrolle: Fz Nummern im Quartier einsammeln und Kontrolle System Theiler | - es geht etwas | - nicht Aufgabe des QVAS - Gefahr von Shitstorm inkl. Blick |  |
| 3 | System Brugg: elektronische Ueberwachung | - sehr wirksam | - momentan umstritten -Gefahr von Shitstorm | - wer zahlt ? |
| 4 | Barriere mit Badge | - wirksam | - kompliziert - Besucher ? - Gefahr von shitstorm | - wer zahlt ? |
| 5 | Verleider ( längere Schliesszeiten ab 2025, Schikane in Strasse ) | - beschränkt wirksam - legal | - warten bis 2025 | Zubringerzone bessser signaliedieren |

Vorschlag/Antrag:

Variante 1 nochmals postulieren und durch Massnahme 5 ergänzen

5.3. Gefahrene Geschwindigkeiten 

Eine Ausdehung der 30 er Zone muss mit den Vorschriften übereinstimmen ( Gutachen erforderlich ) . Das Quartier muss zustimmen. Diese Reduktion bringt nur etwas, wenn sie kontrolliert wirtd. Wird kaum der Fall sein.


Daher Vorschlag für folgende Massnahmen:

- Ausweichzonen  vermehren und signalisieren ( siehe England „One way Routes „)  
- Schikanen in Strasse ab Barriere bis Kreisel Bernstrasse ( Bolliger Spargeln oder Blumentöpfe ) 


QVAS  


Klaus Müller
PL BUe 440